Светильник общего НАЗНАЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ аккумуляторный, т.м. «Feron», серии: EL

модель: EL30

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства

- EL30 - аккумуляторный светильник тм «FERON» со светодиодными источниками света, оснащенный встроенными заменяемыми никель-кадмиевыми аккумуляторами с возможностью подзарядки. Светильник предназначен для использования при нарушении питания рабочего освещения.

- Светильник имеет встроенный в корпус сетевой разъем для подключения к сети электрического питания 230В/50Гц.

- Плоский корпус светильника оснащен выдвижными пазами для крепления на плоскую горизонтальную или вертикальную поверхность.

- Кнопка «TEST» для проверки работоспособности светильника (независимо от аккумулятора).

- Красный светодиодный индикатор наличия сетевого напряжения.

- Электронная схема светильника имеет встроенную схему защиты от излишнего заряда аккумуляторных батарей. Это предотвращает преждевременный выход из строя аккумуляторных батарей.

- Устанавливается на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ IEC 60598-2-4-2012.

- Технические характеристики*

| Допустимое сетевое напряжение/частота сети | 110-240В/50Гц |
| --- | --- |
| Тип аккумулятора | Никель-кадмиевый (заменяемый) |
| Тип аккумулятора для замены | 1.2В Ni-Mh (никель-металлгидридный) тип AA перезаряжаемый, 1.2В Ni-Cd (никель-кадмиевый) тип AA перезаряжаемый |
| Режим работы | AC/DC (комбинированного действия) |
| Емкость аккумуляторной батареи | 3*1.2В/600мАч типа АА |
| Количество аккумуляторных батарей в светильнике | 3 шт. |
| Время полного заряда аккумулятора | Не менее 18 часов |
| Время автономной работы | до 1,7 ч. (только для данной комплектации) |
| Количество светодиодов | 42 LED |
| Световой поток | Режим «DC», режим «AC» первые 2 часа работы | 200лм |
|  | Режим «AC» спустя 2 часа работы | 65лм |
| Цветовая температура | 6400К (холодный белый) |
| Максимальная мощность | 3Вт |
| Рабочая температура | от 0 °С до +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры | 245х68х45мм |
| Класс защиты | II |
| Степень защиты | IP20 |
| Материал корпуса | ABS пластик, матовый полистирол PS |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- Аккумуляторный светильник.

- Никель-кадмиевый аккумулятор 3шт. типа АА.

- Кабель с вилкой для подключения к сети.

- Наклейка «ВЫХОД».

- Инструкция по эксплуатации.

- Коробка упаковочная.

- Начало эксплуатации

- Достаньте светильник из упаковки, проверьте внешний вид светильника и наличие всей необходимой комплектации.

- Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи светильника.

- Зарядка аккумуляторных батарей и эксплуатация светильника.

- Фотографии светильника с пояснениями нанесены на индивидуальную упаковку светильника.

- Для первоначального заряда аккумуляторных батарей подсоедините сетевой шнур к светильнику и подключите светильник к сети 230В/50Гц. Первый заряд аккумулятора должен составлять не менее 18 часов.

- При наличии сетевого напряжения загорится красный светодиод на корпусе светильника, при отключении сетевого напряжения светодиодный индикатор гаснет.

- Для начала работы со светильником установите переключатель в один из режимов свечения: «AC» или «DC»

- Нажмите кнопку TEST для проверки работоспособности светодиодного модуля и электронной схемы отдельно от аккумуляторной батареи.

- Установив переключатель в положение “AC” и подключив к сети переменного тока, светильник будет питаться от сети, при этом в первые 2 часа работы световой поток будет максимален – 200лм, а затем уменьшится до 65лм.

- Установив переключатель в положение “DC” и подключив к сети переменного тока, светильник включится автоматически при отключении электропитания и будет работать от встроенных аккумуляторов. При этом световой поток будет равен 200лм.

- Если светильник не используется, переведите светильник в положение “OFF”.

- При необходимости, можно нанести входящую в комплект наклейку «ВЫХОД» на рассеиватель светильника.

- Подзарядка аккумуляторной батареи происходит во всех положениях переключателя режимов.

- Корпус светильника оборудован специальными выдвижными пазами для установки на горизонтальные или вертикальные поверхности (см. фото на упаковке).

- Светильник предназначен для постоянного использования. Перед продолжительным неиспользованием светильника рекомендуется осуществить 3-4 полноценных цикла заряда-разряда аккумуляторных батарей.

- Не хранить светильник с заряженными Ni-Cd аккумуляторными батареями.

- При продолжительном неиспользовании раз в полгода производить заряд-разряд аккумуляторных батарей светильника.

- Замена аккумуляторных батарей.

  - Откройте крышку аккумуляторного отсека на обратной стороне светильника и извлеките аккумуляторные батареи.

  - Для утилизации обратитесь в специализированную службу.

  - Вставьте новые аккумуляторные батареи в светильник и закройте крышку отсека.

- Меры предосторожности

  - Все работы по монтажу и обслуживанию светильника осуществлять при отключенном от сети шнуре питания.

  - Не использовать светильник с поврежденным шнуром питания.

  - Не вскрывать корпус во избежание поражения электрическим током и повреждения внутренних деталей светильника.

  - Не допускать попадания на светильник воды и не использовать в сырых помещениях.

  - Не допускать попадания на светильник прямых солнечных лучей.

  - Использовать светильник в помещениях с рекомендованной температурой эксплуатации.

  - Светильник использовать только внутри помещений.

- Техническое обслуживание и ремонт

Светильник изготовлен законченным модулем и ремонту не подлежит.

Замену аккумуляторных батарей производить по мере необходимости.

Протирку корпуса светильника осуществлять мягкой сухой тканью по мере загрязнения, предварительно выключив его.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При установке переключателя питания в режим «DC» светильник не работает | Разряжены аккумуляторные батареи | Зарядите аккумулятор. Для этого подключите светильник к розетке на 18 часов. |
|  | Переключатель режимов установлен в центральное положение «OFF» | Переведите переключатель в любое крайнее положение |
|  | Светильник подключен к сети электропитания | Убедитесь, что светильник не подключен к сети электропитания |
| При подключении электропитания светильник работает | Переключатель режимов установлен в положение «AC» | Переведите переключатель в положение «DC» или «OFF» |
| Время автономной работы светильника снизилось | Уменьшение емкости аккумуляторной батареи | С течением времени и количеством циклов заряда/разряда емкость аккумуляторной батареи естественным образом снижается. Это не является неисправностью. |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильники пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих материалов и комплектующих деталей. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать по правилам утилизации бытовой электронной техники.

Встроенный литий-ионный аккумулятор относится ко второму классу экологической опасности, по истечении срока службы должен быть передан на утилизацию в соответствующий пункт приема отработанных аккумуляторных батареек.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства:

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника и работоспособность светодиодного модуля и электронных компонентов. Гарантийный срок не распространяется на встроенные аккумуляторные батареи.

- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.

- Если от даты производства товара, возвращаемого на склад поставщика, прошло более двух лет, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара.

- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

- Срок службы изделия 5 лет.

|  | Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными. |
| --- | --- |
| Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки “Feron” |  | Гарантийный талон |
| Дата продажи | Наименование изделия | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
| Продавец______________________ Покупатель______________________ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной) |